voltar

Imprimir

# Miele cm 5500 não tira água

Escrito por: Choral sou Segunda-feira, 12. Junho 2023, 11:20

Olá

A nossa miele cm5500 deve ter aspirado ar, o depósito de água estava vazio, agora já não aspira água.

Como posso desarejá-la?

A bomba funciona, mas a mensagem Inserir depósito de água em ciclo contínuo, não é possível seleccionar outros itens do menu.

Obrigado pelas dicas.

Escrito por: Choral sou Segunda-feira, 12. Junho 2023, 15:18

Olá

Verifiquei agora a continuidade das mangueiras, a água está definitivamente a correr até depois do aquecedor de fluxo, desliguei a mangueira depois do aquecedor de fluxo e direccionei a água para um recipiente, a máquina também muda de aquecimento para enxaguamento e selecção de uma bebida.

O erro F17 aparece agora quando todas as mangueiras estão de novo no sítio.

A mangueira vermelha, branca e transparente depois da válvula de cerâmica para a saída também é contínua.

O que poderá estar errado com a válvula de cerâmica depois de esvaziar o depósito de água apenas uma vez?

Que mais posso tentar?

Obrigado pelas sugestões

Escrito por: kaffeechris sou Segunda-feira, 12. Junho 2023, 19:27

Olá, a válvula de cerâmica pode ter fugas ou não se mover para a posição correcta.

Pode haver várias causas para este erro.

Verifique a válvula de cerâmica, depois abra-a e verifique se o controlador está danificado. Limpar, massa de silicone.

Defeito? Se a cabeça do distribuidor ainda estiver intacta, pode retirar o corpo de base de outro distribuidor. Melitta, Jura, Nivona, etc. As fichas podem ter de ser refeitas.

Escrito por: Choral sou Quinta-feira, 29. Junho 2023, 10:47

Depois de muito tempo, finalmente desmontei a válvula de cerâmica, uma passagem estava calcificada, mas não completamente fechada. De resto, tudo parecia intacto, descalcifiquei-a, coloquei massa de silicone, reinstalei-a... O erro 17 mantém-se.

Uma pergunta muito simples: existe uma posição em que os discos têm de estar no início? Li algo algures sobre uma posição errada... sem passagem.... não há passagem... Existe alguma ilustração, não consegui encontrar nada na net.

Obrigado.

Escrito por: Choral sou Quinta-feira, 29. Junho 2023, 14:46

[IMG]

https://abload.de/img/img20230628123807mmipv.jpg/IMG]

[IMG]

https://abload.de/img/img20230628135525j4cgw.jpg/IMG]

Este era o estado após a abertura, descalcifiquei, lubrifiquei e voltei a montar assim, o erro 17 continua a existir.

Escrito por: choral sou Quinta-feira, 29. Junho 2023, 15:43

desculpe, as imagens não funcionaram muito bem, tente novamente

este foi o estado depois de o depósito de água estar vazio, depois o erro 17.

A válvula de cerâmica ficou assim.

Descalcifiquei-a, lubrifiquei-a, voltei a montá-la da mesma forma.

O erro 17 mantém-se.

As posições estão correctas? (As marcas vermelhas e verdes são as minhas, antes da desmontagem...)

Obrigado.

Escrito por: kaffeechris sou Quinta-feira, 29. Junho 2023, 19:24

Verificar os micro-interruptores com um multímetro para ver se estão corretamente ligados.

Cafeteira.org > Geral > Miele cm 5500 não tira água

#### www.cafeteira.org

voltar

Imprimir