voltar

Imprimir

# AEG CS 5000 Silenzio

Escrito por: Lukas Dried sou Sexta-feira, 30. Novembro 2018, 11:16

Após substituir o aquecedor de água instantâneo, o LED "Indicativo de chamada", "Preparação 1 copo" e "Preparação 2 copos" acende-se quando a máquina é ligada. Nenhum motor arranca e nada pode ser operado. Onde procurar?

Por favor, ajude.

Escrito por: lumpazivagabundus sou Quinta-feira, 31. Janeiro 2019, 13:56

Olá,

por favor, verifique a voltagem no aquecedor de fluxo.

Por favor, verifique o sensor de temperatura: O assento e a transferência de calor estão bem? Correctamente

ligado à

placa de circuitos

?

Verifique a resistência do sensor, os fios de conexão no sensor diretamente são muito filigranas e podem se romper facilmente.

O

valor deve ser de algumas centenas de Ohm (apenas

estimado).

Boa

sorteTorsten

Cafeteira.org > AEG > AEG CS 5000 Silenzio

#### www.cafeteira.org

voltar

Imprimir